## Slide 1: BW矿机集中管理平台
为无人值守矿场提供完整解决方案

## Slide 2: 当今矿场面临的问题
全网算力增长和币种增多导致矿机数量不断增多
工作时间较长矿机逐渐老化，故障增多
矿机不能支持远程实时控制(重启，配置等)
矿机不能远程实时上报故障
不能实时定位故障矿机位置
不能在任何地点任何时间查看矿场矿机状态
矿机固件升级过程不友好
矿机工作的数据统计欠缺
未与环境(温湿度等)配合达到提高算力,节省能源，延长矿机寿命
矿场需要专人不间断值守

## Slide 3: BW矿机集中管理平台目标
一个运行在PC的平台软件管理矿场所有BW矿机
用户也可以使用即时通信软件如微信等实时查看矿场矿机状态
矿场和矿机出现报警及故障实时上报给用户及时处理
用户能快速定位故障矿机位置
用户可远程批量控制矿机重启，配置操作
用户可远程部署矿机升级
用户可实时查看矿机当前统计数据和历史统计数据,如本地算力等
接入温湿度传感器，警报器和其它设备等实现矿场实时监测
用户配置事件触发规则达到无人值守目标

## Slide 4: 平台示意图
矿机
矿机
矿机
矿机
矿机
矿机
矿机
矿机
矿机
矿机
矿机
矿机
矿机
矿机
矿机
...
交换机
交换机
交换机
...
路由器
集中管理服务PC
矿场
传感器网关

## Slide 5: 软件架构
HTTP Server
控制子模块
告警子模块
状态子模块
统计子模块
HTML5 浏览器
手机即时通讯WeChat等小程序
矿机管理接口
传感器管理接口
矿机数据采集接口
MySql数据库
消息分发
数据子模块
Web前端
IFTTT子模块
环境子模块
配置子模块
位置子模块
即时通讯模块
批量升级模块
日志子模块

## Slide 6: 功能概览 - 从用户角度看
在PC上和手机微信上功能完全一样，全图形化操作
实时查看矿场温湿度，矿机工作状态 （正常，下线，故障）
实时控制重启，诊断，关机并获得反馈
实时获得故障上报及故障原因
选定定范围后能批量配置矿机
选定范围后能批量升级矿机固件
配置好矿机放置位置后能快速定位故障矿机位置
可获得图形化统计数据及下载报表
发生故障后可根据预设IFTTT规则触发警报器等

## Slide 7: 矿机Paas单机版开发计划
5/4
需求分析
1*3=3人天
5/9
预研
0.5*4+1*4=6人天
5/15
系统及接口设计
0.5*4+1*4=6人天
5/22
V0.1
3*6=18人天
5/29
V0.2
3*5=15人天
6/5
V0.3
2*6=12人天
6/12
V0.4
2*5=10人天
6/20
V1.0单机版
2*6=12人天
5.2开始
灰色代表已完成，绿色代表正在进行

## Slide 8: 单机版需求分析
整体
Web前端
后台
矿机端
用户侧

## Slide 9: 整体
用户在本地和远程(DDNS,花生壳解析服务)通过PC浏览器和移动浏览器能实时访问该平台
当发生告警平台应会通过电子邮件（smtp服务）通知给用户
平台应该能部署在windows系统（小客户）或linux系统上（中大客户）
平台设计最大矿机接入容量暂为20000台（压力测试后最终确定）
平台数据采用数据库存储（MySQL）,平台配置及数据库应有备份机制（RAID1）和恢复机制
平台能扫描指定IP网段矿机及监听矿机的IP广播
用户能实时查询接入的矿机的数据如下：

## Slide 10: 整体：总数据
数据名 | 单位 | 描述
平台版本 |  | 
平台网络状态 | static/DHCP, IP, Netmask, Gateway, DNS | 
平台状态 | 正常， 异常 | 
总实时算力 | MHS/GHS/THS/PHS自动切换单位 | 每5分钟算力（待确认）
总平均算力 | MHS/GHS/THS/PHS自动切换单位 | 每15分钟算力（待确认）
总历史算力 | 根据时间轴呈现历史算力曲线，MHS/GHS/THS/PHS自动切换单位 | 按天（1小时为单位），周（每6小时为单位），月（1天为单位），季（每3天为单位），半年（每周为单位）,年（每15天为单位）统计
总矿机数量 | 台数 | 已注册总矿机数量（未删除的）
在线正常工作矿机数量 | 台数 | 当前在线正常工作矿机数量（有响应的）
异常工作矿机数量 | 台数 | 当前在线异常工作矿机数量（1.无响应的，2.无算力的）
矿场温湿度 | ℃，% | 根据接入传感器数量平均， v1.0暂不支持,

## Slide 11: 整体：单机数据（一）
数据名 | 单位 | 描述
单机实时算力 | MHS | 每5分钟算力（待确认）
单机平均算力 | MHS | 每15分钟算力（待确认）
单机历史算力 | MHS 根据时间轴呈现历史算力曲线 | 按天（1小时为单位），周（每6小时为单位），月（1天为单位），季（每3天为单位），半年（每周为单位）,年（每15天为单位）统计
单机当前温度 | ℃ | 
单机温度历史曲线 | ℃ 根据时间轴呈现历史温度曲线 | 
单机当前状态 | 正常，算力低，IP地址占用，无算力，离线，故障 | 
单机当前算力板数量及算力 | 块 | 0~4块，每块算力
单机当前风扇状态 | 个数，转速，正常，故障 | 

## Slide 12: 整体：单机数据（二）
数据名 | 单位 | 描述
单机型号 | L21, BW6000 | 
单机版本 | 硬件+固件 | 矿机
单机算力板频率 | MHz | 4个算力板频率
单机本次持续运行时间 | 天：时：分 | 
单机网络状况 | static/DHCP, IP, Netmask, Gateway, DNS | 
单机矿池1及状态 | 连接正常，异常 | 矿池1地址
单机矿工1地址 |  | 
单机矿池2及状态 | 连接正常，异常 | 矿池2地址
单机矿工2地址 |  | 
单机矿池3及状态 | 连接正常，异常 | 矿池3地址
单机矿工3地址 |  | 矿工1地址
单机矿工位置编号 | 放置位置编号 | 哪一个架子哪一层第几个编号

## Slide 13: 整体：单机数据（三）
数据名 |  | 
hash结果接受数 |  | 矿池接受结果个数
hash结果拒绝数 |  | 矿池拒绝结果个数

## Slide 14: 整体: 对矿机控制/配置
批量/单机控制关机，重启
批量/单机选择固件并发起固件升级过程
批量/单机配置IP(static/dhcp,ip,netmask,gateway,dns)
批量/单机配置或删除矿池，矿工
扫描指定网段矿机并自动加入
批量/单个删除矿机
批量/单个配置上报周期（分钟）
批量/单个配置告警门限及项目(算力低/温度门限，哪些告警项(矿机离线，风扇温度高等))
批量/单个配置算力板频率
批量/单个备份及恢复矿机配置
批量/单个配置矿机位置

## Slide 15: 整体：平台配置
SMTP账号
备份磁盘位置
平台账号（查询账号，管理员账号）

## Slide 16: 整体：上报及告警
矿机须按设定周期上报单机数据列出的数据（使用mqtt协议），配置数据及固定数据（如版本）只在第一次加入时，主动查询及有变化时才上报
矿机有ip按钮发出广播消息能实现找矿机IP功能（暂使用SSDP M-Search协议）
矿机出现异常情况须实时上报告警（使用mqtt publish QoS 1消息），平台须优先处理告警消息
告警信息:
总算力低于设定门限 | 矿机风扇异常 | 矿池未连接上 | 矿机离线
环境温度过高 | 矿机温度过高 | 算力板异常 | 硬盘异常
TBD | TBD | TBD | TBD

## Slide 17: 整体：图表输出
矿场当前状态图，包含矿场总数据
总算力统计曲线图 （分别已天/周/月/季/半年/年为时间段）
单机算力统计曲线图（分别已天/周/月/季/半年/年为时间段）
告警矿机列表（矿机型号，IP地址，状态，安放位置，平均算力，告警信息）
矿机列表（序号，矿机型号，IP地址，状态，安放位置，平均算力）

## Slide 18: Web前端
页面 | 内容
矿场状态主页 | 呈现总数据项及曲线图表， 矿机搜索栏 tab列表（告警矿机列表（型号，IP地址，状态，位置） +矿机列表（型号，IP地址，状态，位置）），平台版本，登录, 图表导出按钮
单矿机状态页面 | 由主页点击矿机或导航栏进入，呈现单机数据及曲线图表， 有配置，升级，控制按钮，图表导出按钮
批量配置页面 | 从导航栏或矿机状态进入，呈现矿机搜索栏，矿机列表， 配置项目，应用按钮及应用结果指示框，备份及恢复按钮
批量升级页面 | 从导航栏或矿机状态进入，呈现矿机搜索栏，矿机列表，升级固件列表及选择按钮，升级按钮及升级进度及结果指示框
批量控制页面 | 从导航栏或矿机状态进入，呈现矿机搜索栏，矿机列表，重启和关机按钮及控制结果指示框，添加（扫描）和删除矿机按钮
平台配置页面 | 分TAB配置SMT账号，备份磁盘位置，查询账号及管理员账号
兼容PC浏览器和移动浏览器（vue.js前端设计框架）

## Slide 19: 后台
需求 | 
数据库，数据持久化 | (MySQL)表: 总数据，单台矿机数据， 矿机配置 数据库配置
矿机数据接收 及下发服务 | MQTT Mosca (Node.js)
运行时及框架 | Node.js，koa2
传感及数据接收服务 | 待定
前端接口 | 数据查询 矿机配置及控制
下载服务 | 用于固件升级（HTTP）
日志服务 | 待定
消息对列服务 | RabbitMQ
备份服务 | 待定

## Slide 20: 矿机端需求
协议栈（JSON库，MQTT 库及client）
状态及告警上报服务
固件远程升级服务
矿机远程配置服务
矿机远程控制服务
cgminer访问适配器

## Slide 21: 用户侧需求
PC 运行要求(推荐配置)
  Intel i5第7代及以上
  内存8G及以上
  企业级双硬盘1TB及以上(主板须支持 RAID1)
  1Gbps以太网
  Window 10或ubuntu 16.04服务器版
温湿度度传感器（待定）
矿机位置卡或标签
DDNS要求
  花生壳（专业版及以上）

## Slide 22: 讨论
把集中管理矿机需求集成进矿池？
扩展stratum协议以传输矿机数据？JSON格式，控制及配置扩展？
其它如固件升级功能是否适合集成进矿池？